## Slide 1
安全文明施工汇报材料
无锡城投建设有限公司
无锡市盲聋学校迁址新建项目

## Slide 2
07 办公区展示 15
08 扬尘控制措施
生活区展示
安全文明宣传展示
民工管理
智慧工地专篇
BIM虚拟建造专篇
工程概况
创优目标
场外布置
红色工地创建
现场安全文明管理网络图
绿色施工专篇
消防应急演练
施工安全文明措施
14
05
13
09
12
11
01
03
02
04
06
目录
10

## Slide 3
项目简介：
无锡市盲聋学校迁址新建项目总占地面积为28767㎡，总建筑面积为22071㎡，其中地上建筑面积18164㎡，主要建设教学楼、学生公寓、综合康复实训楼、图书信息综合楼、艺体楼等功能建筑；地下建筑面积3907㎡，主要建设为地下车库和人防建筑；本项目配套建设300米标准运动场、篮球场等运动设施，以及室外给排水、道路及绿化景观。
参建单位
建设单位：无锡市特殊教育学校
集中建设：无锡市城市重点建设项目管理中心
设计单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
勘察单位：江苏省科佳工程设计有限公司
监理单位：无锡同济建设监理咨询有限公司
施工单位：无锡城投建设有限公司
一、工程概况
工程简介
参建单位

## Slide 4
质量目标 一次验收合格，争创扬子杯
安全文明目标 江苏省建筑施工标准化星级工地 绿色施工目标 江苏省建筑业绿色施工示范工地
二、创优目标

## Slide 5
项目部建立以项目经 理为首，由项目生产经理、 安全经理、项目技术负责 人、各职能部门、各劳务 队伍、各分包队伍管理人 员组成的安全文明管理体 系。执行每日安全检查值 班制度，责任进行分解，
落实到人，以确保安全文 明生产。
三、现场安全文明管理网络图
项目技术负责人
劳资员
资料员
机械员
施 工 员
安 全 员
质检员
材料员
项目经理
V V
专业分包
瓦工班组
钢筋班组
水电班组
木工班组

## Slide 6
工地大门进出入设置人车分流，进入大门后，在显著位置设置文明施工和环境卫生防治措施牌、应急救援预案公示牌、民工权益保障牌、危险性较大的分部分项告示牌等十牌一图。
四、场内外布置
工地大门

## Slide 7
在项目设置安全文明宣传广场设置灭火器使用体验区、安全帽撞击体验区、安全防护用品展示区、综合用电体验区
五、安全文明宣传展示
施工人员着装安全警示镜

## Slide 8
 | 工人进场建立一人一档进行安全教育，每日召开班前会议，定期对管理人员、特殊工种进行安 全教育，严格落实三级教育制度。
五、安全文明宣传展示
安全教育

## Slide 9
 | 安全文明宣传，根据不同施工阶段不同，所宣传的内容，相应更新。
五、安全文明宣传展示
动态管理

## Slide 10
 | 生活区设置食堂、超市、水槽、茶水间、卫生间、浴室、晾晒区、智能充电区、小型工具充电区、电动车停放区等，食堂应有卫生许可证， 炊事员持有有效健康证明，并公示。油烟设置隔离措施，浴室安装环保空气能热水器。
六、生活区展示
生活区理

## Slide 11
六、生活区展示
宿舍采用USB插座
生活区设置空气能热水器24小时供应热水
采用太阳能路灯照明

## Slide 12
六、生活区展示
食堂整洁卫生
食堂饭菜卫生并 每餐留置菜样
卫生许可证
食堂整洁卫生

## Slide 13
 | 项目部办公生活区均使用装配式集装箱，环境整洁、周转使用率高，并设置会议室、党建室、以及配备一键式火灾报警系统与119火警相连联动。
七、办公区展示
办公区
系统

## Slide 14
八、扬尘管控展示
自动洗轮机
高
杆喷淋
车辆自动冲洗
围墙 喷淋系统

## Slide 15
 | 施工现场对裸露土方进行100%绿网覆盖，杜绝扬尘。对非施工作业区域裸露土方覆盖
八、扬尘管控展示
后然后播撒常青草籽，形成天然绿色植物固土防尘
扬尘管控

## Slide 16
九、安全文明施工措施
安全通道、升降机防护棚设置标准化
技术指导，方案先行
文明施工、安全防护等方案

## Slide 17
九、安全文明施工措施
物料提升机防护棚
标准化物料提升机防护
定型化、标准化临边防护

## Slide 18
九、安全文明施工措施
垃圾桶、砂浆搅拌机棚、钢筋棚、施工电动车区

## Slide 19
施工用电严格执行“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”的标准，电箱上锁，由专业电工接电、
九、安全文明施工措施
送电，二级配电箱全部采用防爆接头送电，电缆架空布置，定期对电箱进行试跳，并形成试跳记录。
施工用 电管理

## Slide 20
项目部定期组织消防演练，对火灾、逃生疏散实操演练。利用安全文明宣传广场上的各项体验设施进行专项安全体验，并做全员交底工作。
十、应急演练
应急演练

## Slide 21
实名制通道系统实现考勤数据与 民工工资挂钩，数据连接至行政
班前安全宣讲，
施工安全不能马虎大意
十一、民工管理
实名制通道动态
人脸对比系统可视化
档案一人一档专项管理
每周定期
召开质安会议
节假日返岗安全教育
主管部门

## Slide 22
十一、民工管理
组织新进工人体检、夏天项目温暖、工人退场签署结算单

## Slide 23
塔吊监测
十二、智慧工地专篇
工程概况工期管理
环境、空气质量、 扬尘检测系统
智慧工地控制系统
视频监控系统
升降机监测
实名制 考核

## Slide 24
管平台可以实现全局掌控工地建设状况，包括项目总览、施工时序、全景/局部视频监控、实 名制通道、环保监测等信息，确保工地建设工作高效统筹，实现全过程可视化、远程化、智慧 化管理，系统融合度高、建设信息广，为实现“智慧工程”建设奠定了基础。
十二、智慧工地专篇

## Slide 25
十三、BIM建模运用
revit管线建模、碰撞检查
revit管线建模、碰撞检查
结构BIM演示
网架结构BIM演示

## Slide 26
十三、BIM建模运用
BIM模型导出SKP总体协调布置
现场实景
BIM模型导出施工现场临设布置
BIM模型导出SKP总体协调布置

## Slide 27
绿色施工宣传管理（一）
1、工地门口设置“十牌二图”，安全通道内设置绿色施工宣传牌，用以绿色施工概念宣传，定期更 新绿色施工知识内容。
2 、现场醒目位置挂设绿色施工宣传画幅，随处可见绿色施工各类温馨告示和提醒牌，营造浓厚的绿 色施工氛围；
十四、绿色施工
十牌二图 绿色施工宣传牌

## Slide 28
项目在十牌两图中布 置绿色环保牌， 生活区、 办公区以及施工现场布 置环保宣传标语、绿色 施工、节约用水、爱护 环境等标识，营造绿色 施工氛围
十四、绿色施工
绿色施工宣传管理（二）
环保宣传标语

## Slide 29
十四、绿色施工
绿色施工公司级交底工作
施工管理、作业人员培训
绿色施工培训管理

## Slide 30
1.健全基本组织
城投建设项目党小组（3名党员）+甲方项目公司党小组（4名党员）+分包单 位1名党员+监理单位1名党员 党建联盟
2.健全基本制度
“三会一课” 、主题党日、谈心谈话等制度全部上墙，为日常工作提供基本 遵循。
3.健全基本队伍
委派党建联络员定期到项目指导，确保“规定动作”到位， “特色动作”出
彩。
十五、红色工地创建
一、党建工作开展情况——强化“三基”建设

## Slide 31
十五、红色工地创建
党建工作开展情况——强化特色活动开展
项目部开展了理论学习进工地、清风廉政进工地、反诈防骗进工地、防欠薪宣讲进工地等活动
二

## Slide 32
十五、红色工地创建
党建工作开展情况——强化工作阵地建设
建立清风雅苑
二

## Slide 33
十五、红色工地创建
党建工作开展情况——强化特色活动开展
市委领导现场指导工作
二

## Slide 34
十五、红色工地创建
党建工作开展情况——强化党风廉政建设
集中观看廉政视频 廉洁文化进工地活动
二